建设项目环境影响报告表

项 目 名 称 ：年产6000万只电容器生产项目

建 设 单 位 ：湖南德晟电子元件有限公司

编制日期：二〇一八年八月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，道路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产6000万只电容器生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 湖南德晟电子元件有限公司 |
| 法人代表 | 梅文彬 | 联系人 | 梅文彬 |
| 通讯地址 | 常德柳叶湖旅游度假区白鹤山镇长生桥村十八组 |
| 联系电话 | 18673681337 | 传真 | / | 邮政编码 | 415000 |
| 建设地点 | 常德柳叶湖旅游度假区白鹤山镇长生桥村十八组 |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | C3981电阻电容电感元件制造 |
| 占地面积 (平方米) | 1465 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资(万元) | 1200 | 其中:环保投资 (万元) | 20 | 环保投资占 总投资比例 | 16.7% |
| 评价经费 （万元） | / | 投产日期 | / |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 湖南德晟电子元件有限公司（原常德市武陵区德晟电子元件厂）于2007年6月在常德柳叶湖旅游度假区白鹤山镇长生桥村十八组改造自有住宅用于建设年产6000万只电容器生产项目，于2016年申请工商营业执照。因一直未办理环境影响评价审批手续，也未配套建设相应的污染环境保护设施并投入生产，2018年6月经常德市环保局查处并进行处罚（常环罚字[2018]23号）。 依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目属于“第二十八、82电子元件及组件制造”，应编制环境影响报告表。受湖南德晟电子元件有限公司委托，湖南美景环保科技咨询服务有限责任公司承担了该项目的环境影响评价工作。在现场踏勘、资料收集和深入工程分析的基础上，按照建设项目《环境影响评价技术导则》的要求，编制了本项目环境影响报告表。 二、项目概况 1、建设地点及周围现状 项目建设地点位于柳叶湖旅游度假区白鹤镇长生桥村。项目东侧10~450m处有15户居民，西南侧80~750m有8户居民，西侧40~300m有16户居民，北侧17~80m有5户居民。 2、项目建设内容及规模 表1 项目建设内容一览表 项目类别 建设内容及规模 备注 主体工程 1F、216m2钉卷车间 已建成 1F、480m2套管老化车间 已建成 1F、320m2组立包装车间 已建成 1F、144m2洗涤车间 已建成 辅助工程 仓库 1F、占地面积230m2 已建成 宿舍 4F、占地面积437m2 已建成 食堂 1F，占地面积128m2 已建成 公用工程 供水 接乡镇自来水管网 / 供电 接乡镇电网 无备用电源 环保工程 废气 一套油烟净化器，用于处理食堂油烟 新增 集气罩+15m排气筒，用于处理有机废气 新增 废水 隔油池+三格式化粪池+生物虑池 新增生物虑池 固废 垃圾收集箱，30m2固废收集点 / 3、产品方案 表2 项目产品方案 产品名称 单位 数量 备注 引线型铝电解电容器 万只/年 6000 25v2200 、16v2200 35v1000 、35v2200 25v1000 、16v1000、16v470 、25v470 、10v1000规格 项目产品质量满足《有可靠性指标的铝电解电容器总规范CJB603-88》中相关要求。 4、项目主要生产设备 表4 设备清单 所在工序 设备名称 规格型号 数量 1 钉卷设备 600 8 2 组立设备 MAA-Z8600 7 3 套管设备 TJ88013 7 4 全自动老化机 YC1001,YC100B.YC802 4 5 浸渍设备 WMT5002ZD 1 6 包装机 1 7 裁切机 1 8 超声波清洗机 1 9 甩干机 1 5、主要原辅料及能源消耗 表3 项目原辅材料及能源消耗情况 序号 名称 年用量 储存量 包装形式 来源 1 正极箔 10t 2t 30kg/箱 外购 2 负极箔 8t 2t 30kg/箱 3 电解纸 5.4t 0.5t 30kg/箱 4 电解液 27t 2.25t 225kg/桶 5 铝壳 2t 0.5t 5kg/箱 6 引线 1.5t 0.25t 10kg/箱 7 胶塞 4t 0.75t 10kg/箱 8 聚乙烯醇 100kg 25kg 25kg/袋 9 自来水 1215m3 / / 乡镇供水管网 主要原辅材料理化性质： 电解纸：为吸附电解液的基础材料，与电解液共同组成铝电解电容器的阴极，同时起到隔离两极箔的作用，也被称为隔离纸。为卷筒纸， 纸质均匀紧密。无孔眼。薄如蝉翼。厚度为4～10μm。具有很高的机械强度。良好的透气度、电解液吸收性能和化学纯度。铜及铁离子、氯化物和灰分含量极低。pH值接近中性。物理电气性能优良。 电解液：主要成分为乙二醇（25~45%）、纯水（35~65%）、甘露醇（1~3%）、己二酸氨（10~15%），其中乙二醇属于挥发性有机物； 聚乙烯醇：有机化合物，白色片状、絮状或粉末状固体，无味。溶于水(95℃以上），微溶于二甲基亚砜，不溶于汽油、煤油、植物油、苯、甲苯、二氯乙烷、四氯化碳、丙酮、醋酸乙酯、甲醇、乙二醇等。聚乙烯醇是重要的化工原料，用于制造纸张涂层、粘合剂、胶水等。项目使用聚乙烯醇与水以1:9的比例配制胶水。该物品可燃，具刺激性，粉体与空气可形成爆炸性混合物，当达到一定浓度时，遇火星会发生爆炸。 5、劳动定员及工作制度 项目劳动定员20人，年工作时间300天，每天8h。 6、公用工程 （1）给排水 给水：项目用水接乡镇自来水管网，可以满足本项目用水要求； 排水：项目清洗废水与生活污水经“隔油池+三格式化粪池+生物虑池”处理后排厂区东北侧沟渠，经沟渠排入马家吉河最终进入柳叶湖。 （3）供电 项目用电接乡镇电网，可以满足本项目用电需求。 7、项目总体平面布置 厂区西北为总车间（含钉卷车间、浸渍车间、老化车间、组立包装车间、仓库），东部为食堂，中部为宿舍，南部为固废暂存点及车库，西南角为污水处理设施。厂区污水总排口位于厂区东侧。 8、编制依据 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）； （2）《中华人民共和国水污 染防治法》（2018年1月1日实施）； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2015年8月29日修订）； （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996年10月29日）； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年4月24日修订）； （6）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日起施行）； （7）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月修改）； （8）《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》(HJ2.1-2016)； （9）《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2—2008）； （10）《环境影响评价技术导则-地面水环境》(HJ/T2.3—1993）； （11）《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2.4—2009）； （12）《产业结构调整指导目录2011年本》(2013年修正)； （13）《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》； （14）《“十三五”挥发性有机物污染防治总体工作方案》； （15）《湖南省人民政府办公厅关于加快推进产业园区改革和创新发展的实施意见》 （16）企业其他相关资料。 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、与本项目有关的现有污染情况 （1）建设内容 本项目属于未批先建项目。项目已全部建成，建设内容见第一章。 （2）项目现有污染情况及防治措施 项目已建成，具体源强计算见工程分析章节，项目现有污染情况及已采取的防治措施与存在的问题见表4： 表4 项目主要污染源、已经采取的治理措施及存在的主要问题 主要污染源 已采取防治措施 是否符合环保要求/存在主要问题 建议整改措施 大气 食堂油烟 无 不符合 增设油烟净化器 有机废气 车间通风 符合 符合 水 生活污水 隔油池+三格式化粪池 不符合 增设生态虑池系统 清洗废水 噪声 设备噪声 车间隔声、基础减震 符合 / 固废 生活垃圾 集中收集由环卫部门定期清运 符合 / 边角余料 收集后外售 符合 / 不合格产品 厂家回收 符合 / 废弃包装物 厂家回收 符合 / 厂区综合整治 排污口 / 总排口无明显标识 不符合 雨污分流 / 不符合，项目生产车间的雨水进入了污水处理设施，为进行雨污分流 项目雨水单独收集后排入雨水管道 2、区域主要问题 项目区域无配套污水管网；区域污水排入的水体流溪湖及马家吉，均存在水质不达标的情况，主要是因为珍珠养殖情况的存在。 |

# 建设项目所在地自然环境

一、地理位置 常德市位于湖南省西北部，沅江下游和澧水中下游，介于东经110°29′-112°18′，北纬28°24′-30°07′；北与湖北省恩施、宜昌、荆州三地区接壤，西与张家界市相邻，南、东与益阳地区毗连。常德市辖安乡、汉寿、桃源、临澧、石门、澧县、武陵区、鼎城区、西湖管理区、西洞庭管理区、柳叶湖旅游度假区、湖南常德经济技术开发区和津市共6县6区1市，总面积18190km2。 柳叶湖旅游度假区位于常德市近郊，水、陆、空交通均十分便捷，距常德桃花源机场仅20km，距常德火车站和常长、常张高速公路仅3km，207国道纵穿南北，306省道横贯东西。柳叶湖旅游度假区已成为长沙——张家界，长沙——湘西两条黄金旅游线中不可替代的驿站。该旅游度假区同处常德市域的桃花源、夹山寺、壶瓶山、花岩溪等景区均已成为知名度较高的旅游景区。 二、地形地貌 常德市域地处洞庭湖平原，地貌类型丰富，其中以平原为主，山、丘、岗、湖兼有，形成“三分丘岗，两分半山，四分平原和水面”的结构。常德地区西北部属武陵山系，中低山区；中部多见红岩丘陵区，其间也出现断块隆起山（如太阳山）和蚀余岛弧形山；东部为沅水、澧水下游及洞庭湖平原区；西南部为雪峰山余脉，组成中山区。整个地势呈西高东低的趋势。 三、水文条件 沅江是常德市及常德经济技术开发区的用水水源和所排污水最终受纳水体，是湖南省四大河流之一，也是长江八大支流之一，属洞庭水系干流，发源于贵州省都匀县云雾山鸡冠岭，流经台江、剑河、锦屏、天柱，至芦山县叉河口汇北源重安江后称清水河，河水在贵州銮山湖南芷江县境东流至洪江市黔城镇与舞水汇合后始称沅水，在常德汉寿县坡头注入西洞庭湖。干流长1050Km，流区面积90000 Km2，沅江段历史最高洪峰水位42.64m，最低枯水位27.03m；多年平均流量2095m3/s，历年最大洪峰流量29000m3/s，历年最小流量184m3/s。 马家吉河是1983年修建的沟通沅、澧两水的航道，河长41.1km，由马家吉船闸沅水相连，现已不再通航。马家吉河位于常德市城区东部，南临沅水，北经冲天湖至冲柳闸，全长约41.1km。该河流发源于北部太阳山及白云山山区，自东北流向西南，从冲天湖至马家吉电排流 入沅江该流域地势北高南低，较为平缓。北面经冲柳闸和伍甲拐闸与冲柳高水相连，西面经新河口闸与柳叶湖、沾天湖相连，北面经文家坪闸与冲天湖、土硝湖相连。 这条河原本是向东北流向洞庭湖的，后来由于受马家吉船闸的影响，其水流方向是由南向北。是一条重要的排水通道，权属为鼎城区和柳叶湖旅游度假区共有，以新河闸为界，上属鼎城区，下属柳叶湖旅游度假区，其中柳叶湖旅游度假区范围内河段约长13公里。 在柳叶湖旅游度假区管辖范围内的13公里河段中，沿岸陆域属柳叶湖管委会辖区的月5公里，其余8公里河段沿岸陆域属武陵区。 项目东南侧流溪湖，以农田灌溉与养殖为主，面积约40万平方米，平均水深约2.5m。 四、气候 常德市地处中亚热带过渡的湿润气候区，气候温和，四季分明，热量充足，雨水集中，自然条件优越，适合多种作物生长。降雨主要集中在4-9月，占全年的63.2%，平均降水量为81.4mm。降雨的时空分布不均匀，少雨年与多雨年降水量变化较大，少雨年干旱突出，多雨年洪涝严重。春季常有寒潮与洪涝，易酿成灾害；夏秋多有干旱及秋涝；冬季冰冻时有出现，9月中、下旬易遭“寒露风”危害。其主要特征为多年平均降水量1327.2mm，最大降水量2020.4mm，最小降水量927.0mm。历年平均降水日146天，最大日降水量251.5mm。多年平均气温16.7℃，历史最高气温40.1℃，极端最低气温-13.2℃。年平均蒸发量1193.0mm。年日照时数1660h，无霜期271d。历年平均风速2.1m/s，瞬时最大风速22m/s，历年主导风向NNE。

# 环境质量状况

一、项目所在地环境空气质量现状 本环评工作委托景倡源检测（湖南）有限公司对项目区域环境空气质量现状进行的监测； （1）监测时间：2018年7月23~25日； （2）监测点位：项目厂区北侧20m处； （2）监测因子：PM10、SO2、NO2 日均浓度，TVOC八小时均值。 （3）评价标准：PM10、SO2、NO2执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准，TVOC参照执行《室内空气质量标准》。 表5 环境空气质量现状评价执行标准 μg/m3 污染物名称 小时均值 日均值 执行标准 PM10 / 150 GB3095-2012 中二级标准 SO2 500 150 NO2 200 80 TVOC 8小时值：600 （GB/T18883-2002） （4）评价方法 根据本次现状监测值及统计结果，采用单因子环境质量指数法进行评价，单因子参数的标准指数大于或等于1，表明该参数超过了规定的标准，单因子参数的标准指数小于1，表明该参数符合规定的标准。其公式为： Pi≤ Ci/ Cio 式中：Pi——某污染物的污染指数 Ci——某污染物的实测浓度值（mg/Nm3） Cio——某污染物的评价标准（mg/Nm3） 表6 监测期间气象资料 检测日期 天气 气压 (Kpa) 风向 风速 （m/s） 最高气温（℃） 最低气温（℃） 7月23日 晴 99.7 南 1.7 7月24日 晴 99.7 南 1.8 7月25日 晴 99.7 南 1.7 表7 大气监测统计结果 单位：mg/m3 监测点 监测因子 浓度范围 标准值 达标情况 项目北侧居民点 PM10 0.040~0.041 日均浓度：0.15 达标 SO2 0.007~0.010 日均浓度：0.15 达标 NO2 0.013~0.019 日均浓度：0.08 达标 TVOC 0.03~0.011 八小时制：0.6 达标 由上表可知，对照《环境空气质量标准》及《室内空气质量标准》，评价区域内的空气质量环境现状符合相关标准。 二、项目所在地地表水环境质量现状 本环评工作委托景倡源检测（湖南）有限公司对项目区域地表水环境质量现状进行的监测： 表8 水质监测断面设置统计表 断面序号 监测断面 位置 W2 流溪湖 项目东侧1800m W3 项目废水入马家吉河上游500m 项目东南侧5200m W4 项目废水入马家吉河下游100m 项目东南侧5900m （2）监测因子：pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、六价铬、铅、砷、镍、镉。 （3）监测时间：2018年7月23~25日。 （4）评价标准：流溪湖与项目废水入马家吉河段均执行（GB3838-2002)Ⅲ类标准； （5）评价方法 本次评价方法采用单因子指数法，水质参数的标准指数大于1，表明该水质参数超过了规定的水质标准，水质参数的标准指数小于1，表明该水质参数符合规定的水质标准。 单项水质参数i在第j点的标准指数： Si,j ≤ Ci,,j / Csi pH的标准指数采用下式： 式中：Ci,,j ――水质参数i在监测j点的浓度值（mg/L）； Csi ――水质参数i地表水水质标准值（mg/L）； SpH,j ――水质参数pH在j点的标准指数； pHj ――j点的pH值； pHsd――地表水水质标准中规定的pH值下限； pHsu――地表水水质标准中规定的pH值上限； 表9 主要污染物统计表 (单位：mg/L，除pH外) 检测 点位 检测 时间 pH值 悬浮物 化学 需氧量 氨氮 六价铬 铅 砷 镍 镉 W2： 7月23日 6.94 4 28 0.135 0.004L 0.01L 0.0018 0.005L 0.001L 7月24日 6.90 4 24 0.145 0.004L 0.01L 0.0017 0.005L 0.001L 7月25日 6.91 5 21 0.138 0.004L 0.01L 0.0017 0.005L 0.001L W3： 7月23日 6.98 6 28 0.175 0.004L 0.01L 0.0017 0.005L 0.001L 7月24日 7.07 4 28 0.193 0.004L 0.01L 0.0015 0.005L 0.001L 7月25日 7.01 7 25 0.187 0.004L 0.01L 0.0016 0.005L 0.001L W4： 7月23日 6.96 23 29 0.145 0.004L 0.01L 0.0016 0.005L 0.001L 7月24日 6.99 15 33 0.158 0.004L 0.01L 0.0013 0.005L 0.001L 7月25日 7.02 18 26 0.151 0.004L 0.01L 0.0016 0.005L 0.001L 参考标准 6~9 -- 20 1.0 0.05 0.05 0.05 0.02 0.005L 是否达标 达标 / 超标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 由上表得知，W2、W3、W4断面均存在COD超标的问题，超标率为100超标倍数为5~56%，主要原因为项目区域生活污水未经处理直接排放，且检测水体均存在珍珠养殖的情况。 3、声环境质量现状 为了解项目场址周围的声环境质量现状，本评价委托景倡源监测（湖南）有限公司在工况条件下对项目场界进行昼夜间噪声现状布点监测，监测时间为2018年7月23日-24日。监测内容如下： （1）监测项目：测点昼间的等效连续A声级（LAeq），测点监测时间10min。 （2）监测方法：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定进行监测。 （3）评价标准：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 （4）监测布点图详见附图三。 （5）监测结果见表10： 表10 项目场界噪声现状监测及评价结果 单位：db（A） 检测点位 检测时间 昼间 夜间 是否达标 检测结果 控制标准 检测结果 控制标准 N1：场界东面外1m 7月23日 52.6 60 40.7 50 是 7月24日 52.4 60 40.6 50 是 N2：场界南面外1m 7月23日 50.3 60 39.3 50 是 7月24日 50.4 60 39.7 50 是 N3：场界西面外1m 7月23日 57.4 60 41.5 50 是 7月24日 57.5 60 41.4 50 是 N4：场界北面外1m 7月23日 47.5 60 40.0 50 是 7月24日 47.8 60 39.7 50 是 N5：项目东面边界外10m民宅 7月23日 46.6 60 38.7 50 是 7月24日 46.7 60 38.9 50 是 N6：项目北面边界外17m民宅 7月23日 47.8 60 38.9 50 是 7月24日 47.1 60 38.4 50 是 N7：项目西面边界外40m民宅 7月23日 45.1 60 37.7 50 是 7月24日 44.7 60 37.7 50 是 备注 均执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准 根据表10，项目厂界及敏感点昼夜噪声满足《声环境质量标准》中2类标准。 5、生态环境现状 本项目区域为农村生态环境，无珍稀动植物存在。 6、主要保护目标 表11 项目主要保护目标一览表 保护目标 方位 与项目的距离（m） 规模/性质 保护级别 要素 名称 环境 空气 长生桥居民点1 西 40~300m 居住/16户 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 长生桥居民点2 东 10~450m 居住/15户 长生桥居民点3 西南 80~750m 居住/8户 长生桥居民点4 北 17~80m 居住/5户 声环境 长生桥居民点1 西 40~200m 居住/7户 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 长生桥居民点2 东 10~200m 居住/4户 长生桥居民点3 西南 80~200m 居住/1户 长生桥居民点4 北 17~80m 居住/5户 地表水环境 流溪湖 东南 2km 小湖 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002Ⅲ类 马家吉河 东南 5.9km 小河

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；TVOC参照执行《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）标准； 2、水环境质量标准：流溪湖与项目废水入马家吉河段均执行（GB3838-2002)Ⅲ类标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准； 3、声环境质量标准：项目厂界四周及敏感点侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准； |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物排放标准：食堂油烟参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的标准限值；挥发性有机物排放参照执行《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2电子工业排放标准要求及表5无组织排放监控浓度要求； 2、水污染物排放标准：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4以及标准要求。 3、噪声污染排放标准：项厂界执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准； 4、固体废物排放标准：一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18598-2001）及修改单中的规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目废水经处理后达到《污水综合排放标准》中一级标准（COD100mg/L、氨氮15mg/L），根据工程分析，项目总量控制指标计算情况如下 污染物 水/气量 排放标准 排放标准核定排放量（t/a） 建议总量（t/a） COD 255m3/a 100mg/L 0.03 0.03 氨氮 15mg/L 0.01 0.01 VOC 480万m3/a 50mg/m3 0.24 0.24 本项目需要COD总量指标0.02t、氨氮总量指标0.01t。项目需要向环保主管部门核实并申请总量指标后，在总量交易平台上购买总量指标。 |

# 建设项目工程分析

一、工艺流程简述： 项目营运期工艺流程及产污节点见下图1： 图1 项目生产工艺流程及产污节点图 主要工艺说明： 1、铝箔切割：使用裁切机将整块的铝箔、负极箔切成所需要的小块； 2、钉卷：使用钉卷机进行导针的铆接与电解纸的绕卷工作，该工序不涉及点焊； 3、浸渍：当电解纸卷绕完毕后的材料置于浸缸内，使电解纸充分吸收电解液，浸渍后设备自带甩干。电解液中含有挥发性有机会，该工序会产生有机废气； 4、组装：使用阻力机和套管机将电容表面的铝壳和胶塞装配上； 5、老化：施加一个大于额定电压但小于形成电压的直流电压，在室温下进行。项目使用全自动老化机，用于修复氧化膜的缺陷，用于筛选早期失效的电容。 6、除油：为了产品更为美观，项目使用超声波清洗机对成品表面进行除油清洗，除油后进入甩干机进行甩干。该工序产生清洗废水。 7、包装：项目采用全自动包装机将产品进行包装。 8、配置胶水：首先搅拌机内加入纯水（满罐），进行加热至50~60℃。先加入聚乙烯醇进行搅拌，第一次搅拌过程中将聚乙烯醇通过蒸汽加温至96℃，搅拌时间为6h。生产设备为双层搅拌机，最终冷却后的成品，灌装后备用。此生产过程中不产生挥发性气体。 9、纯水制备：项目采用离子交换纯水机制备纯水，其原理是在一定条件下，依靠离子交换剂（树脂）所具有的某种离子和预处理水中同电性的离子相互交换而达到软化、除碱、除盐等功能。用于深度脱盐处理，产水电阻率动态可达到18MΩ·cm。 （1）阳离子交换器:原水通过阳离子交换剂时，水中的阳离子如 CM1+、Mg2+、K+、Na+等被交换剂所吸附，而交换剂上可以交换的 H+被置换到水中，并且和水中的阴离子生成相应的无机酸。 （2）阴离子交换器:当含有无机酸的水，通过阴离子交换剂时，水中的阴离子如 SO42-、CL-、HCO3-等被交换剂所吸附，而交换剂上的可交换离子 OH-被置换于水中，并和水中的 H+结合成为 H2O。 二、主要污染源强分析: 1、水污染物分析 项目车间不清洗，项目废水包括除油工序产生的清洗废水及员工生活污水。 清洗废水：项目使用超声波除油，该除油工序会产生废水，根据企业提供的资料，该部分废水产生量为1.5m3/月，15m3/a。污染物主要为石油类。 项目营运期劳动定员20人，含中餐不含住宿，人均用水定额取50L/d，年工作时间300d，则项目生活需水量为300m3/a，排水系数取0.8，则项目生活污水排放量为240m3/a。类比常德市生活污水水质，生活污水主要污染物为COD300mg/L、BOD5200mg/L、SS200mg/L、氨氮30mg/L、动植物油类30mg/L。 （2）废气污染源分析 项目废气污染源包括浸渍工序产生的废气及食堂油烟。 ①有机废气 浸渍工序有机废气：项目浸渍工序使用电解液，电解液大部分进入电解纸中，项目电解液用量27t/a，其中98%进入电解纸，2%以废气的形式挥发出来，约0.54t/a，其中乙二醇属于挥发性有机物约占35%，则项目浸渍工序有机废气挥发量约为0.19t/a。 ②食堂油烟 本项目设有一个食堂，食堂烹饪时产生的油烟主要是食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及其加热分解或裂解产物，本项目食堂服务人数为20人，一般食堂食用耗油系数为10g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，取3%，则油烟产生量为0.006kg/d（1.8kg/a），食堂设有1个灶头，抽风量为400m3/h，每个灶头每天工作2小时，则油烟废气产生浓度为8mg/m3，拟采用高压静电油烟净化器处理，净化效率按85%计，则油烟排放量为0.27kg/a，排放浓度为1.2mg/m3。 （3）噪声污染源分析 项目噪声主要来源为设备噪声，主要设备噪声源强见表11： 表11 主要设备噪声源强一览表 序号 设备名称 数量 单台噪声值（dBA） 备注 1 钉卷机 8 60~70 / 2 裁切机 1 60~70 / 3 超声波清洗机 1 65~75 / （4）固废污染源分析 项目固体废物包括一般固废、生活垃圾； ①一般固废 项目一般固废主要为裁切过程产生边角料废弃包装物及不合格产品。 边角料：项目裁切过程会产生少量边角料，类比同类型项目，边角料产生量约为原料的1%，项目裁切原料铝箔、负极箔用量为18t，则项目边角料产生量约为0.18t/a。 废弃包装物：：项目正极箔年用量10t，包装规格30kg/箱；负极箔年用量8t，包装规格3kg/箱；电解纸年用量5.4t，包装规格30kg/箱；铝壳年用量2t，包装规格5kg/箱，引线年用量1.5t，包装规格10kg/箱；胶塞年用量4t，包装规格10kg/箱，聚乙烯醇年用量10kg，包装规格25kg/袋。电解液年用量27t，包装规格255kg/桶，项目电解液不属于有毒有害物质，其废包装桶不属于《危险废物名录》中的物质，因此属于一般固废，根据计算，项目废纸箱产生量为1730个，废包装袋4个，废包装桶120个； 不合格产品：项目生产过程中会产生少量不合格产品，根据企业提供的生产经验，不合格产品产生量约占产量的0.1%，项目产品年产量6000万个，则每年不合格产品约6000个。 废离子交换膜：项目制备纯水采用离子交换法，在运行过程中，需要定期更换离子交换膜，属于一般固废，类比同类项目情况，项目离子交换膜产生量约0.05t/a。 ②生活垃圾 项目劳动定员为20人，生活垃圾产生量按1kg/人•d计，生活垃圾产生量为0.02t/d，6t/a。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度 | 处理后排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 浸渍工序 | 有机废气 | 0.19t/a | 0.19t/a |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 8mg/m3、1.8kg/a | 1.2mg/m3、0.27kg/a |
| 水 污 染 物 | 超声波清洗 | 清洗废水 （15m3/a） | 30 | 达到《污水综合排放标准》表4一级标准 |
|  | 员工生活 | 生活污水 （240m3/a） | COD300mg/L 动植物油30mg/L BOD5200mg/L SS200mg/L 氨氮30mg/L |  |
| 固 体 废 物 | 一般固废 | 边角料 | 0.18t/a | 厂家回收 |
|  |  | 废包装物 | 废纸箱1730个，废包装袋4个，废包装桶120个 |  |
|  |  | 不合格产品 | 6000个/年 |  |
|  |  | 废离子交换膜 | 0.05t/a |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 6t/a | 合理处置 |
| 噪 声 | 设备 | 机械噪声 | 60~75dB（A） | 达标排放 |
| 主要生态影响 项目已建成，区域无珍稀动植物，项目建设对生态环境影响小。 |

# 环境影响分析

1、水环境影响分析 项目营运期除油工序清洗废水、生活污水经“隔油池+三格式化粪池+生物虑池”处理后在厂区内汇合一同排入厂区东北侧沟渠，项目委托景倡源检测（湖南）有限公司对工况下总排口废水进行了检测，检测结果见表12： 表12 项目废水产排情况 检测点位 检测因子 检测日期 检测结果 均值 控制标准 是否达标 备注 第一次 第二次 第三次 第四次 W1：废水 总排口 pH值 7月23日 7.19 7.07 7.13 7.10 / 6~9 是 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中一级标准 7月24日 7.08 7.12 7.16 7.15 / 是 悬浮物 7月23日 49 67 52 59 57 70 是 7月24日 51 64 57 61 58 是 化学需氧量 7月23日 38 77 51 43 52 100 是 7月24日 47 69 56 40 53 是 氨氮 7月23日 1.25 1.24 1.19 1.14 1.20 15 是 7月24日 1.21 1.16 1.13 1.08 1.14 是 动植物油 7月23日 0.31 0.42 0.29 0.36 0.34 10 是 7月24日 0.27 0.37 0.24 0.40 0.32 是 六价铬 7月23日 0.004L 0.004L 0.004L 0.004L 0.004L / / 7月24日 0.004L 0.004L 0.004L 0.004L 0.004L / 铅 7月23日 0.01L 0.01L 0.01L 0.01L 0.01L / / 7月24日 0.01L 0.01L 0.01L 0.01L 0.01L / 砷 7月23日 0.0012 0.0015 0.0016 0.0011 0.0014 / / 7月24日 0.0011 0.0015 0.0014 0.0013 0.0013 / 镍 7月23日 0.005L 0.005L 0.005L 0.005L 0.005L / / 7月24日 0.005L 0.005L 0.005L 0.005L 0.005L / 镉 7月23日 0.001L 0.001L 0.001L 0.001L 0.001L / / 7月24日 0.001L 0.001L 0.001L 0.001L 0.001L / 根据表18，项目废水经处理后，可以做到达标排放，对周边环境影响小。 2、大气环境影响分析 （1）有机废气 项目对浸渍工序产生的有机废气进行车间通风，自然稀释处理。项目委托景倡源检测（湖南）有限公司对工况下厂界无组织VOCs进行了检测，监测结果见表13： 表13 项目厂界无组织VOCs检测结果 检测因子 检测点位 检测结果 标准 是否达标 7月23日 7月24日 7月25日 TVOC G1：项目厂界上风向1 0.04 0.04 0.04 2.0 达标 G2：项目厂界下风向1 0.96 0.05 0.05 2.0 达标 G3：项目厂界下风向2 0.12 0.05 0.04 2.0 达标 备注：工况条件下检测 根据现场检测结果，项目无组织有机废气排放满足《天津市工业企业挥发性有机物污染控制标准》（DB12/524-2014）表5厂界监控点浓度限值要求，对周边环境影响小。 （2）食堂油烟 项目食堂油烟经油烟净化器处理后排放，拟采用高压静电油烟净化器处理，根据工程计算，食堂油烟经处理后排放浓度为1.2mg/m3，能达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中规定的2mg/m3的标准限值。 3、声环境影响分析 本项目噪声污染源主要为设备机械噪声，已采取车间隔声的措施。项目委托景倡源检测（湖南）有限公司对工况下（项目只在白天生产，夜间不生产）厂界噪声进行了检测，监测结果见表14： 表14 项目工况条件下厂界及敏感点噪声监测结果 检测点位 检测时间 昼间 是否达标 检测结果 控制标准 N1：场界东面外1m 7月23日 52.6 60 是 7月24日 52.4 60 是 N2：场界南面外1m 7月23日 50.3 60 是 7月24日 50.4 60 是 N3：场界西面外1m 7月23日 57.4 60 是 7月24日 57.5 60 是 N4：场界北面外1m 7月23日 47.5 60 是 7月24日 47.8 60 是 N5：项目东面边界外10m民宅 7月23日 46.6 60 是 7月24日 46.7 60 是 N6：项目北面边界外5m民宅 7月23日 47.8 60 是 7月24日 47.1 60 是 N7：项目西面边界外40m民宅 7月23日 45.1 60 是 7月24日 44.7 60 是 检测结果表明，工况条件下，项目厂界四周噪声排放均可达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，项目工况条件下，周边敏感点出声环境质量仍可达到《声环境质量标准》中2类标准。 5、固体废物影响分析 项目固体废物包括一般固废、生活垃圾； ①一般固废 项目一般固废（不合格产品、边角料、废弃包装物、废离子交换膜）均可交由指定厂家回收利用。 ②生活垃圾 项目生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运。 项目固体废物均可得到合理处置，对环境影响小。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 浸渍工序 | 有机废气 | 收车间通风，自然稀释 | 达到（DB12/524-2014）表5排放标准 |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 油烟净化器 | 达到（GB18483-2001）中标准限值 |
| 水 污 染 物 | 除油工序 | 清洗废水 | “隔油池+三格式化粪池+生态虑池”处理后排入东北侧沟渠 | 可以达到《污水综合排放标准》表4一级标准 |
|  | 员工生活 | 生活污水 |  |  |
| 固 体 废 物 | 一般固废 | 不合格产品 | 指定厂家回收 | 合理处置 |
|  |  | 边角料 |  |  |
|  |  | 废离子交换膜 |  |  |
|  |  | 废弃包装物 |  |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 集中收集后由环卫部门定期清运 |  |
| 噪 声 | 机械设备 | 机械噪声 | 车间隔声 | 达到（GB12348-2008）中2类标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 项目建设对生态环境基本无影响。 |

# 环境风险评价

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），本项目使用的原辅材料聚乙烯醇具有可燃，具刺激性，粉体与空气可形成爆炸性混合物，当达到一定浓度时，遇火星会发生爆炸，应避免皮肤接触，避免眼睛接触。建议项目在不影响正常生产的情况下采用少量、多批次购买方式，分批购买所需原辅材料，以免在储存、使用过程中产生危险的可能性。 一、风险识别及分析 根据项目所用原材料理化特性及危险类型，确定环境风险物质聚乙烯醇，本项目主要风险事故为火灾、爆炸。 根据项目工程特点和生产过程使用量及存储量，该项目所存储的产品淀粉胶水不属于易燃易爆、有毒有害的物质，最大可信事故为：泄露。 根据物质辨别按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）进行辨识。单元内存在的危险物质为多品种是，按照下式计算，若满足下面公式，则定为重大危险源： 式中：q1，q2……——每种危险物质实际存在量，t。 Q1，Q2……——与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。 依据项目的实际情况，项目所贮存的物质不在《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录中，故项目环境风险物质及存储的产品未构成重大危险源。 二、风险防范措施 储罐及产品包装桶按规定要求做好防渗措施： 生产区及仓储室门口设置墁坡，地面做好硬化处理，并做好防渗漏措施。 物品堆放要平整有序，在仓库设置足够的消防器械； 发生泄漏时及时地用吸水毡进行覆盖，防止产品泄漏扩散； 车间、仓库应严禁明火。减少粉尘在空气的浓度。采用密闭性能良好的设备，尽量减少粉尘飞散逸出，优化集气、除尘设施，加强管理； 加强日常管理及遵守操作规范，切实做好安全防范事故工作。 三、风险应急措施 生产区及仓储区发生泄漏时，停止生产，通过吸水毡、消防沙将地面残留物收集并装桶。所使用过的吸水毡不属于《国家危险废物名录》（2016）中危险废物，可作为一般废物经垃圾桶收集后由当地环卫部门统一清运。 四、应急预案 本项目应根据危险性质以及可能引起重大事故的特点，确定风险应急预案，以便在发生紧急事故的第一时间内，可迅速确定风险的来源，并及时启动应急预案，采取行动。 1、应急组织 a）人员组织 1）在人员组织方面，胶厂应对易燃易爆区域设立专门管理人员，进行详细的分工安排，职责分明； 2）对新上岗的工作人员、实习人员进行岗前安全、环保知识培训，重点人员定期进行轮训； b）物料器材配备 1）贮存专业灭火器、防毒面具，以备应急时使用； 2）配备个人防护用品，以备应急时使用。 c）职责 1）制订火灾、爆炸事故应急预案； 2）制订原辅材料贮存应急预案； 3）建立应急管理、报警体系； 4）负责人员、资源配置、应急队伍的调动；确定现场指挥人员；协调事故现场有关工作；批准预案的启动与终止；环境污染事故信息的上报工作；接受政府的指令和调动；组织应急预案的演练；负责保护事故现场及相关数据。 2、应急报警 事故报警的及时与正确是能否及时实施应急救援的关键。当发生突发性事故时，事故单位或现场人员，除了积极组织自救外，必须及时将事故向有关部门报告。突发环境污染事故现场人员应作为第一责任人立即向应急值班人员或有关负责人报警，其它获知该信息人员也有责任立即报警。应急值班人员接到报警后应立即向本单位应急指挥负责人及政府环保部门报告。单位应急指挥负责人根据报警信息，启动相应的应急预案。 表24 环境事故应急预案 序号 项 目 内 容 及 要 求 1 应急计划区 危险目标：锅炉房及仓储区 2 应急组织人员 胶厂工作人员、地区应急组织机构、人员 3 预案分级响应条件 规定预案的级别及分级响应程序 4 应急救援保障 应急设施，设备与器材等 5 报警、通讯联络方式 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 6 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 7 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 事故现场、邻近区域、控制区域，控制和清除污染措施及相应设备 8 人员紧急撤离疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 事故现场、邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 9 事故应急救援关闭程序与恢复措施 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 10 应急培训计划 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 五、应急处置预案 在接到事故报警后，应迅速组织应急救援队，救援队在做好自身防护的基础上， 快速实施救援，控制事故发展，做好撤离、疏散、危险物的清除工作。等待急救队或外界的援助会使微小事故变成大灾难，因此每个人都应按应急计划接受基本培训，使其在发生事故时采取正确的行动。 综上所述，本项目的环境风险水平与同行业是可以接受的。在加强管理及在个环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低本项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成危害。

# 环保管理、环境监测、及“三同时”验收计划

一、环境管理 建设项目环境保护管理是指工程在营运期执行和遵守国家、省、市有关环境保护法律、法规、政策和标准，接受地方环境保护主管部门的环境监督，调整和制定环境保护规划和目标，把不利影响减免到最低限度，加强项目环境管理，及时调整工程运行方式和环境保护措施，最终达到保护环境的目的，取得更好的综合环境效益。环境管理要求本项目对各环保设施申请竣工验收，具体的验收企业自行进行。 ⑴环境管理机构与人员 营运期环境管理为湖南德晟电子元件有限公司，负责具体的环境管理和监测，环境监测可委有资质的单位进行。 ⑵环境管理机构职责 环境管理机构负责项目营运期的环境管理与环境监测工作，主要职责： ①编制、提出该项目营运期的短期环境保护计划及长远环境保护规划。 ②贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，直接接受环保主管部门的监督、领导，配合环境保护主管部门作好环保工作。 ③领导并组织环境监测工作，制定和实施监测方案，定期向主管部门及市环境保护主管部门上报。 ④监督项目各排污口污染物排放情况，按《环境保护图形标志――排放口（源）》（GB15562.1-1995）的图形，在水、声排污口（源）挂牌标识，做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督，确保污染物达到国家排放标准。 ⑶项目营运期的环境保护管理 ①根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目营运期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； ②负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； ③负责该项目营运期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； ④该项目营运期的环境管理由湖南德晟电子元件有限公司承担，并接受环境保护主管部门的指导和监督； ⑤负责对本单位职工和周边企业进行环保宣传工作。 二、环境监测计划 环境监测计划是指项目在运行期对工程的主要污染因子进行环境样品监测化验、数据处理以及编制监测报告，为环境管理部门强化环境管理、编制环保计划、制定污染防治对策等提供科学依据。 环境监测是环境管理的依据和基础，为环境统计和环境定量评价提供科学依据，并据此制定防治对策和规划。企业主要负责污染源和环境质量的监测任务，具体监测时间、频率、点位服从环保部门的规定和要求。监测项目针对建设项目生产特征、污染物影响特性及测试手段的可靠性进行确定，各污染源排放口应规范设置。 监测因子、点位及频率见表15，可委托有资质的单位进行监测，监测结果以报表形式上报当地环境保护行政主管部门。本项目监测计划如下： 表15 营运期监测计划表 内容 监测点位 监测项目 时间 大气 厂界无组织 VOCs 每季度一次 水 企业总排口 水量、COD、BOD5、SS、氨氮、石油类 每年一次 噪声 东南西北厂界外1m 等效连续A声级 每年一次 表16 运营期环境质量监测计划表 污染物名称 监测项目 监测点位置 监测点数 监测频率 大气 SO2、NO2、PM10、VOCs 敏感点 3 每半年1次，每次连续监测3天 声环境 Leq(A) 厂界四周外1m处；东面、西面、北面敏感点 7 每半年1次，每次连续监测2天，每天昼、夜各一次 地表水 水量、pH、SS、CODcr、BOD5、氨氮、石油类 流溪湖 1 每半年1次，每次连续监测3天 三、“三同时”验收内容 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号），第十七条“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告”，即自2017年10月1日起由建设单位自主开展建设项目废水、废气污染防治设施竣工环境保护验收，在《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》修改完成前，依法由环境保护部门对建设项目噪声、固体废物污染防治设施进行验收。 “三同时”验收计划见表17： 表17 三同时验收要求一览表 污染源 设施名称 治理对象 验收标准 验收因子 废气 高效油烟净化器 食堂油烟 / 食堂油烟 车间通风 有机废气 《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》表5标准 VOCs 废水 隔油池+三格式化粪池+生态虑池处理设施 清洗废水 《污水综合排污标准》表4一级标准 水量、COD、BOD5、SS、氨氮、石油类 生活污水 噪声 车间隔声 机械噪声 厂界四周执行（GB12348-2008）2类标准 等效连续A声级 固废 一般固废暂存点 一般固废 / / 垃圾收集箱 生活垃圾 / /

环保投资

本项目总投资1200万元，环保总投资为20万元，占项目总投资的16.7%。 表18 环保设施与投资一览表 项 目 措施/设备 投资额（万元） 废水 隔油池+三格式化粪池+生态虑池处理设施 10 噪声 隔声等降噪等措施 / 废气 有机废气 排风扇 2 油烟废气 油烟净化器 2 固废 生活垃圾桶、垃圾篓若干 6 垃圾收集点 环保投资 20 项目总投资 1200

# 项目建设可行性分析

一、产业政策符合性分析 按照《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)的相关规定，本项目不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)中鼓励类、限制类、淘汰类，。因此，本项目属于允许类，符合国家产业政策。 二、选址合理性 1、与《建设项目环境保护管理条例》符合性 根据《建设项目环境保护管理条例》，建设项目有下列情形之一的，环境保护行政主管部门应当对环境影响报告书、环境影响报告表作出不予批准的决定： ①建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划； 本项目情况：项目不在《常德柳叶湖旅游度假区总体规划（2004-20020）》中，但未占用林地、耕地、水田，常德市国土资源局柳叶湖分局白鹤镇国土资源所、常德市规划局柳叶湖分局给出相关意见（见附件），允许本项目在原址继续建设。 ②所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求； 本项目情况：项目区域地表水环境存在COD超标情况，但项目生活污水及生产废水经“隔油池+三格式化粪池+生态虑池”处理后可以达到《污水综合排放标准》表4一级标准，可以满足区域环境质量改善目标管理要求 ③建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏； 本项目情况：根据工程计算，本项目废水、废气、噪声经处理后均可做到达标排放，对周边环境影响较小。 2、与《湖南省人民政府办公厅关于加快推进产业园区改革和创新发展的实施意见》符合性分析 根据《湖南省人民政府办公厅关于加快推进产业园区改革和创新发展的实施意见》，新上工业项目必须安排在当地省级及以上园区，严禁擅自改变土地用途和工业用地变相用于商业性房地产开发，本项目与2007年已建成投产，不属于新建项目，因此可以不进入工业园区。 综上所述，本项目选址合理。 三、平面布局合理性分析 厂区西北为总车间（含钉卷车间、浸渍车间、老化车间、组立包装车间、仓库），东部为食堂，中部为宿舍，南部为固废暂存点及车库，西南角为污水处理设施。厂区污水总排口位于厂区东侧。 生产车间西南角钉卷区，南部浸渍区，中部偏西为套管和老化区、中部偏东为组立区，北部为仓库，项目车间内功能分区明确、相互无干扰。 因此，项目平面布局合理。 四、制约因素 本项目无明显制约因素。

# 结论与建议

（1）建设项目情况 湖南德晟电子元件有限公司拟投资1200万元在常德柳叶湖旅游度假区白鹤镇长生桥建设年产6000万只电容器生产项目。主要建设内容包括一栋生产车间，配套办公、生活及环保设施。 （2）环境质量现状结论 ① 环境空气：根据项目区域大气环境现状监测结果可知，PM10、NO2、SO2监测指标符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准，TVOC满足《室内空气质量标准》中相关限值要求； ② 地表水：根据监测结果表明监测断面的水质现状均不符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 Ⅲ类标准，COD超标，主要原因为项目区域生活污水未经处理直接排放，且检测水体均存在珍珠养殖的情况； ③ 声环境：根据对项目场界声环境现状监测结果可知，项目厂界四周及敏感点昼夜噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 （3）运营期环境影响分析结论 ①水环境影响分析结论 项目清洗废水、生活污水经“隔油池+三格式化粪池+生物虑池”处理后在厂区总排口汇合后排入西北侧沟渠，最终进入柳叶湖，检测结果表明，项目废水可以做到达标排放，对环境影响较小。 ②大气环境影响分析结论 项目有机废气经车间通风，自然扩散稀释处理。根据现场检测，项目废气可以做到达标排放。 ③声环境影响分析结论 项目设备经过车间隔声可以达到相应排放标准，对环境影响较小。 ④固体废物环境影响分析结论 项目一般固废由指定厂家回收利用，生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运，对环境影响较小。 （5）项目可行性分析结论 1、产业政策符合性分析 按照《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)的相关规定，本项目不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)中鼓励类、限制类、淘汰类，。因此，本项目属于允许类，符合国家产业政策。 2、选址合理性 用地符合性：项目未占用林地、耕地、水田，经请示常德市国土资源局柳叶湖分局白鹤镇国土资源所、常德市规划局柳叶湖分局，在补全相关环保手续后，允许本项目在原址继续建设 污染物达标排放符合性：根据工程计算，本项目废水、废气、噪声经处理后均可做到达标排放，对周边环境影响较小 综上所述，本项目选址合理。 3、平面布局合理性分析 项目车间内功能分区明确、相互无干扰。 因此，项目平面布局合理。 4、制约因素 项目无明显制约因素 （6）总结论 综上所述，建设项目符合国家产业政策，选址可行，通过认真落实本报告提出的各项污染控制措施后，其营运期产生的各类污染可实现达标排放，固废得到有效控制，对环境不会造成明显影响；从环境保护角度分析，项目建设可行。 2、建议与要求 （1）建设方应增强环境保护及安全防范意识，落实安全评价报告及本报告措施并接受当地环境保护部门的监督和管理。 （2）项目需要进行验收。 （3）浸渍工序所在车间需要设置围堰、地面进行防渗措施（防腐橡胶垫）；

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日